|  | Автомобиль-самосвал МАЗ-6514С9 повышенной грузоподъемности с задней разгрузкой платформы для работы в тяжелых дорожных условиях |
| --- | --- |

Предназначен для перевозки различных сыпучих строительных грузов

| Техническая характеристика |
| --- |
| Комплектации: 6514С9-571-000 (700) - платформа овального типа, с задним бортом, 6514С9-572-000 (700) - платформа прямоугольного типа, с задним бортом, 6514С9-573-000 - платформа прямоугольного типа с задним бортом, улучшенным обогревом основания (с термоизоляцией основания) и направлением выпуска выхлопных газов через заднюю правую стойку платформы. |
| Колесная формула автомобиля | 6х6 |
| Категория автомобиля | N3G |
| База автомобиля, мм | 3850+1500 |
| Полная масса | 42000 |
| Распределение полной массы - на переднюю ось (передний ведущий мост) - на тележку ведущих мостов | 9200 32800 |
| Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 15675 | 15975 (16025*) |
| Грузоподъемность | 26325 | 26025 (25975*) |
| Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | ЯМЗ 653, Евро-5 / 303 |
| Коробка передач (модель), число передач, вперед | 12JS200TA,12 |
| Сцепление (модель) | MFZ-430 |
| Коробка отбора мощности (модель), расположение на КП | QH 50 |
|  | Торцевое |
| Насос гидрооборудования механизма подъема платформы | НШ 50 |
| Раздаточная коробка/ тип привода мостов | C постоянным приводом мостов/ дифференциальный, блокируемый |
| Рама | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения по всей длине, с усиленными буксирными вилками |
| Подвеска - передняя - задняя | Рессорная Рессорно- балансирная |
| Колеса Размерность шин | Дисковые 12.00 R24 (двухскатная ошиновка) |
| Платформа (тип) Объем платформы | С задней разгрузкой: |
|  | U-образного типа с задним бортом, 19 м3 | Прямоугольного типа с задним бортом, 16.5 м3 |
| Топливный бак (объем), л | 500 |
| Ведущие мосты Передаточное отношение (U0) | С центральным редуктором и колесной передачей |
|  | 5,71 |
| Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85 |
| Кабина, тип | «Короткая» 6418 двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска) |
| Тормозная система | с АБС |
| Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом): комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз контроль, центральный замок, подлокотники сидений, спидометр (взамен тахографа цифрового), электропривод регулировки зеркал заднего вида, тент. Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя. |
| * - для комплектации 6514С9-573-000 |