|  | Полноприводный автомобиль-самосвал МАЗ-650228 (Евро-5) с задней разгрузкой платформы для работы в тяжелых дорожных условиях |
| --- | --- |

Предназначен для перевозки различных сыпучих строительных грузов

| Техническая характеристика |
| --- |
| Комплектации: 650228-520-012 (712) - двухскатная ошиновка, КП ZF 16S2525TO, платформа овального типа 650228-522-012 (712) - двухскатная ошиновка, КП ZF 16S2525TO, платформа прямоугольного типа 650228-570-012 (712) - двухскатная ошиновка, КП FG 12JSDX240TA, платформа овального типа 650228-572-012 (712) - двухскатная ошиновка, КП FG 12JSDX240TA, платформа прямоугольного типа 650228-522-052 (752) - односкатная ошиновка, КП ZF 16S2525TO, платформа прямоугольного типа 650228-523-052 - односкатная ошиновка, КП ZF 16S2525TO, платформа прямоугольного типа, с улучшенным обогревом основания (с термоизоляцией основания) и направлением выпуска выхлопных газов через заднюю правую стойку платформы. 650228-572-052 (752) - односкатная ошиновка, КП FG 12JSDX240TA, платформа прямоугольного типа 650228-573-052 - односкатная ошиновка, КП FG 12JSDX240TA, платформа прямоугольного типа, с улучшенным обогревом основания (с термоизоляцией основания) и направлением выпуска выхлопных газов через заднюю правую стойку платформы. |
| Колесная формула автомобиля | 6х6 |
| Категория автомобиля | N3G |
| База автомобиля, мм | 3800+1400 |
| Полная масса, кг | 35000 | 35000 |
| Распределение полной массы - на переднюю ось (передний ведущий мост), кг - на тележку ведущих мостов, кг | 9000 26000 | 9000 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг | 14500 | 14200 | 13800 |
| Грузоподъемность, кг | 20500 | 20800 | 21200 |
| Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт | WP12.460, Экологического класса 5 / 338 |
| Коробка передач (модель), число передач, вперед | ZF 16S2525TO,16; Fast Gear 12JSDX240TA,12 |
| Сцепление (модель) | MFZ-430 |
| Коробка отбора мощности (модель) | С КП ZF 16S2525TO: - NH/4с; С КП FG 12JSDX240TA: - QH 50 |
| Раздаточная коробка | Двухскоростные ZF VG2000/300 и Zhuzhou Gear ZQC-69C, с блокируемым дифференциалом и постоянным приводом переднего моста. |
| Мосты | Производства ОАО «МАЗ» |
| - передний | С неблокируемым межколесным дифференциалом. |
| - средний и задний | С блокируемым межосевым и блокируемыми межколесными дифференциалами. |
| Передаточное отношение мостов (U0) | 5,33 | 5,08 |
| Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч | 85 |
| Рама | С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения, с усиленными буксирными вилками |
| Подвеска - передняя - задняя | Рессорная Рессорно- балансирная |
| Колеса Размерность шин | Дисковые |
|  | 16.00 R20 (односкатная ошиновка) | 315 /80 R22,5 (двухскатная ошиновка) |
| Платформа (тип) Объем платформы | С задней разгрузкой и задним бортом: |
|  | Прямоугольного типа, 12,5 м3 | Прямоугольно го типа, 12,5 м3 | U-образного типа, 12,5 м3 |
| Топливный бак (объем), л | 500 |
| Кабина, тип | «Короткая с низкой крышей» 6418 двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска) |
| Тормозная система | с АБС /ПБС |
| Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом): комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз контроль, центральный замок, подлокотники сидений, спидометр (взамен тахографа цифрового), электропривод регулировки зеркал заднего вида, тент. Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя. |